## Slide 1: فصل هفتم
سیستمهای فازی و کنترل فازی
پایگاه قواعد و موتور استنتاج فازی

## Slide 2: سیستمهای فازی
چرا سیستمهای فازی؟

## Slide 3: سیستمهای فازی با فازی ساز و نافازی ساز

## Slide 5: کاربردها
1) ماشین لباسشویی فازی
  ورودیها: نوع کثیفی، میزان کثیفی، حجم لباس
  خروجی: تعداد دورهای مناسب شستشو
2) تثبیت کننده تصویر دیجیتال (stabilizer)
  اگر تمام نقاط تصویر در یک جهت حرکت کرده اند، آنگاه دست لرزش داشته است
3) سیستمهای فازی در اتومبیل
  شرکت نیسان
    سیستم فازی انتقال نیروی اتوماتیک - عمل تعویض دنده یا انتقال نیرو
    سیستم فازی ترمز ضد قفل
  شرکت میتسوبیشی
    سیستم فازی برای کنترل اتوماتیک عملیات انتقال، تعلیق، هدایت، تهویه

## Slide 6: کاربردها
4) کنترل فازی کوره سیمان
  ورودیها: درصد اکسیژن در گاز، درجه حرارت گاز، گشتاور آسیاب کوره، وزن حجمی کلینکر
  خروجیها: میزان زغالسنگ ریخته شده به کوره، میزان جریان (دبی) هوا
  استفاده از قواعدی مانند:
  اگر درصد اکسیژن بالا و درجه حرارت پایین است، آنگاه جریان (دبی) هوا را افزایش دهید
  اگر درصد اکسیژن بالا و درجه حرارت بالا است، آنگاه میزان زغالسنگ را اندکی کاهش دهید
5) سیستم فازی برای کنترل مترو
  پارامترها: ایمنی، راحتی سرنشینان، رسیدن به سرعت مطلوب، دقت ترمز
  سیستم فازی دارای دو بخش است،
  بخش کنترل کننده سرعت
    قواعد (برای ایمنی): اگر سرعت قطار دارد به ماکزیمم مجاز نزدیک میشود، آنگاه بیشترین میزان ترمز را انتخاب کنید
    قواعد (برای راحتی سرنشینان): اگر سرعت قطار در محدوده مجاز است، آنگاه عملکرد کنترل ترمز را تغییر ندهید
  بخش کنترل کننده توقف اتوماتیک
  قواعد (برای راحتی سرنشینان): اگر قطار در منطقه مجاز متوقف خواهد شد، آنگاه عملکرد کنترل ترمز را تغییر ندهید
  قواعد (برای ایمنی و راحتی سرنشینان): اگر قطار در منطقه مجاز قرار دارد، آنگاه عملکرد کنترل ترمز را از حالت شتاب به حالت ترمز تغییر دهید

## Slide 7: جزئیات چند موتور استنتاج
انتخابهای مبتنی برای موتور استنتاج فازی وجود دارد
  استلزام ممدانی، استلزام گودل، استلزام دنیس – رشر، استلزام لوکاشیویکز، استلزام زاده
  عملگرهای مختلفی برای t-norm ها و s-norm ها
ما کدامیک از این گزینه ها را انتخاب کنیم. سه معیار را میبایست در نظر گرفت
  معنای شهودی: انتخاب باید از نظر شهودی دارای معنا باشد.
  راندمان محاسباتی: پیاده سازی محاسباتی آن ساده باشد.
  ویژگیهای خاص:بعضی انتخابها در یک موتور استنتاج ممکن است ویژگیهای خاصی را نتیجه دهند.

## Slide 8: استلزام ممدانی Mamdani Implication
تفسیر برای p->q . این استلزام به این دلیل که قواعد اگر-آنگاه فازی محلی هستند، تایید میگردد.
قاعده فازی IF <FP1> THEN <FP2> به شکل زیر تفسیر میشود

## Slide 9: Product Inference Engine
موتور استنتاج حاصلضرب
  ترکیب اجتماع برای قواعد
  استلزام حاصلضرب ممدانی
  ضرب جبری برای t-norm ها
  Max برای s-norm ها

## Slide 10: Minimum Inference Engine
موتور استنتاج مینیمم
  ترکیب اجتماع برای قواعد
  استلزام مینیمم ممدانی
  عملگر مینیمم برای t-norm ها
  Max برای s-norm ها

## Slide 11: استلزام لوکاشیویکز Lukasiewicz Implication
استفاده از s-norm یاگر با w=1. مکمل فازی اولیه
تفسیر
قاعده فازی IF <FP1> THEN <FP2> به شکل زیر تفسیر میشود

## Slide 12: Lukasiewicz Inference Engine
موتور استنتاج لوکاشیویکز
  ترکیب اشتراک برای قواعد
  استلزام لوکاشیویکز
  عملگر مینیمم برای t-norm ها

## Slide 13: استلزام زاده Zadeh Implication
تفسیر
قاعده فازی IF <FP1> THEN <FP2> به شکل زیر تفسیر میشود

## Slide 14: Zadeh Inference Engine
موتور استنتاج زاده
  ترکیب اشتراک برای قواعد
  استلزام زاده
  عملگر مینیمم برای t-norm ها

## Slide 15: استلزام دنیس – رشر Dienes-Rescher Implication
مکمل فازی اولیه
اجتماع فازی اولیه
تفسیر
قاعده فازی IF <FP1> THEN <FP2> به شکل زیر تفسیر میشود

## Slide 16: Dienes-Rescher Inference Engine
موتور استنتاج دنیس - رشر
  ترکیب اشتراک برای قواعد
  استلزام دنیس - رشر
  عملگر مینیمم برای t-norm ها

## Slide 17: مثال
فرض کنید یک پایگاه قواعد فازی شامل تنها یک قاعده زیر باشد

## Slide 18: ادامه مثال

## Slide 19: ادامه مثال

## Slide 20: ادامه مثال

## Slide 21: ادامه مثال

## Slide 22: ادامه مثال

## Slide 23: مثال
سیستم فازی با دو قاعده، یکی قاعده قبلی و دیگری

## Slide 24: ادامه مثال

## Slide 25: فصل نهم: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی
انتخابهای متعددی برای بخشهای
  موتور استنتاج فازی (ضرب، مینیمم، لوکاشیویکز، زاده، دنیس - رشر)،
  فازی ساز (منفرد، گوسین، مثلثی)،
  غیرفازی ساز (مرکز ثقل، میانگین مراکز، ماکزیمم)
5*3*3 = 45 نوع سیستم فازی مختلف
برخی از انواع سیستمهای فازی بسیار کارساز و مفید هستند. در حالی که برخی دیگر آنچنان معنا ندارند.

## Slide 26: سیستمهای فازی با غیر فازی ساز میانگین مراکز

## Slide 27: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی

## Slide 28: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی
سیستم فازی یک نگاشت غیر خطی از به میباشد.
سیستم فازی فوق متداولترین سیستم فازی مورد استفاده میباشد. از نظر محاسباتی ساده بوده و از نظر شهودی قابل توجیه است.
خروجی سیستم فازی یک میانگین وزنی از مراکز مجموعه فازی واقع در بخش آنگاه قواعد می باشد که وزنها مقدار تعلق مجموعه های فازی در بخش اگر قواعد در نقطه ورودی است = مقدار تعلق بزرگتر یک قاعده برای یک ورودی، وزن بیشتری به آن قاعده میدهد که اینکار منطقی به نظر میرسد.

## Slide 29: نقش دوگانه سیستمهای فازی

## Slide 30: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی

## Slide 31: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی

## Slide 32: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی

## Slide 33: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی

## Slide 34: سیستمهای فازی با غیر فازی ساز ماکزیمم

## Slide 35: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی

## Slide 36: سیستمهای فازی به عنوان نگاشتهای غیرخطی

## Slide 37: سیستمهای فازی به عنوان تقریب گرهای عمومی
بعضی از انواع سیستمهای فازی را میتوان به شکل فرمولهای غیرخطی بسته نوشت
سیستمهای فازی نوع خاصی از توابع غیر خطی هستند
قابلیتهای سیستمهای فازی از نقطه نظر یک تابع تقریب. سیستمهای فازی کدام نوع از توابع غیرخطی را میتوانند نشان دهند یا آن را تقریب بزنند؟
قضیه 9.1 : سیستمهای فازی میتوانند توابع پیوسته را با دقت دلخواهی تقریب بزنند.

## Slide 38: سیستمهای فازی به عنوان تقریب گرهای عمومی

## Slide 39: سیستمهای فازی به عنوان تقریب گرهای عمومی – توابع گسسته